КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОМА ИЗ БРУСА «ПРЕМИУМ»  145х145 мм

| Фундамент | Не входит в стоимость — рассчитывается отдельно по требованию заказчика. Может быть выполнен: — опорно-столбчатый; — свайно-винтовой; — железобетонные сваи; — ленточный мелкозаглубленный; — ленточный мелкозаглубленный с отмосткой; — монолитная плита; — свайно-ростверковый. |
| --- | --- |
| Основание дома (обвязка) | — Между обвязкой и фундаментом прокладывается гидроизоляционный слой (рубероид). — Двойной обвязочный венец. 1 венец: брус 150х150 мм. 2 венец: 150x150 мм. |
| Половые лаги | — Выполняются из бруса сечением 100х150 мм, устанавливаются во второй обвязочный венец с шагом 600 мм. |
| Черновые полы 1-го этажа | — По лагам устанавливаются черепные бруски сечением 40х50 мм. — По черепным брускам выполняется сплошной настил из обрезной доски толщиной 20-22 мм 2-го сорта. |
| Внешние стены | Стены сруба выполнены из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х145 мм (или 95х145 мм, 195х145 мм), между венцами рулонный межвенцовый утеплитель «Джут». Сруб выполняется в один этаж — 18 венцов. Профиль бруса на выбор: — ровный с двух сторон с фасками (финский); — ровный внутри, снаружи «под бревно». |
| Монтаж и сборка стен сруба | — Выполняется на деревянные берёзовые нагеля с шагом 1-1,2 м. — Сборка угловых соединений дома производится «в тёплый угол». |
| Перегородки 1-го этажа | Выполняются из профилированного бруса камерной сушки сечением 90х145 мм. |
| Высота от пола до потолка (в чистовом размере) | 1 этаж: 2,45 м ± 5 см (18 венцов). |
| Утепление пола 1-го этажа | — Гидроветрозащитная мембрана. — Утеплитель: минеральная вата рулонного типа толщиной 150 мм (Кнауф). — Пароизоляционная мембрана. |
| Чистовые полы 1-го этажа | — ОСБ 9 мм по контррейке (возможна замена на шпунтованную доску 28 и 36 мм). — Контрейка 20-22 мм. По периметру помещений устанавливается деревянный плинтус. |
| Утепление потолка 1-го этажа (выполняется по перекрытию) | — Пароизоляционная мембрана. — Утеплитель: минеральная вата рулонного типа толщиной 150 мм (Кнауф). — Пароизоляционная мембрана. |
| Внутренняя отделка потолка 1-го этажа | Вагонка хвойных пород камерной сушки сорта «АВ» толщиной 12,5-16 мм. По периметру устанавливается деревянный плинтус. |
| Перекрытия первого этажа | — Брус сечением 50х150 мм, устанавливаются на ребро с шагом 0,5 м. |
| Кровля | — Форма крыши выполняется согласно проекту. — Фронтоны каркасно-щитовые, снаружи отделываются вагонкой. — Во фронтоны устанавливаются вентиляционные решётки. — Стропильная система выполнена из доски сечением 50х150 мм (шаг 0,7 м). — Гидроизоляционная мембрана выполняется по стропильной системе через контрейку 50х40 мм. — Порешетник: обрезная доска толщиной 20-22 мм, с шагом 150-200 мм. — Покрытие крыши: металлочерепица «Супермонтерей» 0,45 мм (цвет на выбор). |
| Отделка карнизов и поднебесников | — Выпуски стропильной системы 400 мм. — Обшиваются доской 20-22 мм хвойных пород. |
| Окна | — Оформляются проёмы, устанавливаются ройки. — Двухкамерные ПВХ стеклопакеты с поворотно-откидной створкой (цвет белый) 1х1,2 м, отделываются наличниками с 2-х сторон. Подоконник пластиковый, шириной 200 мм. |
| Двери | — Оформляются проёмы, устанавливаются ройки. — Входная: металлическая утеплённая (Россия). Размеры: 0,8х2 м. — Межкомнатные: деревянные филенчатые из массива хвойных пород 0,8х2 м. Отделываются наличниками с 2-х сторон. |
| Терраса | — Ступени при входе на террасу с перилами, плоскими или точёными балясинами. — Полы из полового шпунта или террасной доски собственного производства. |
| При необходимости | — При отсутствии электричества предоставляется генератор и бытовка для проживания. |
| Инженерные системы | По требованию заказчика выполняется расчёт: — электрики; — сантехники; — отопления; — канализации. |